DM 29 luglio 2013

Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

(GU n. 268 del 15 novembre 2013)

_______________

Estratto

Art. 1

Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del

Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1. All'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

dopo il punto 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Stoccaggio

temporaneo di mercurio metallico.

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più

di un anno si applicano i seguenti requisiti:

1. Il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri

rifiuti.

2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente

rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi

impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a

contenere la quantità di mercurio stoccato.

3. Il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o

naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con

un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio

stoccato.

4. Il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali

impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista un'apposita

pendenza con pozzetto di raccolta.

5. Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio.

6. Lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i

serbatoi siano agevolmente localizzabili.»

2. All'allegato II, dopo il punto 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico.

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più

di un anno si applicano i seguenti requisiti:

1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze.

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo

continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di

almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello

del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo di allarme

visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione

visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese.

Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le

azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio

nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del

mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di

significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13,

comma 6.

Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di

protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

2. Tenuta di registri.

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all'allegato

4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri

di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli

contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio 3 agosto 2005, e al precedente punto 1, incluso il

certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi

al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo

stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto,

sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»

Art. 2

Modifiche agli allegati al decreto 27 settembre 2010 recante

definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,

in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281.

1. Dopo l'allegato 4 al decreto 27 settembre 2010 recante

definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,

in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, è

aggiunto il seguente:

«Allegato 4-bis

Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più

di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

1. Composizione del mercurio.

Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:

contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso;

assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al

carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido

nitrico, soluzioni di cloruri).

2. Serbatoi.

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico

devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature

sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le

seguenti specifiche:

materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36)

o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L);

i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi;

le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni

di stoccaggio;

il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di

caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4

delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci

pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire

pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del

serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta

temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80

% del suo volume.

3. Procedure di ammissione.

Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di

conformità dei requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:

è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai

requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti;

i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello

stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta

insufficiente o corrosi;

i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante

punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio,

il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al

produttore e la data di costruzione;

i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo

permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

4. Certificato

Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue:

nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;

nome e indirizzo del responsabile del riempimento;

data e luogo del riempimento;

quantità del mercurio;

grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione

delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi;

conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per

il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio;

numero di identificazione dei serbatoi;

eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora

non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.»

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.