DM 9 ottobre 2013 , n. 139

Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con

tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di

realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in

sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti

rinnovabili.

(GU n. 294 del 16 dicembre 2013)

_______________

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle

bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle

seguenti definizioni:

a) bioraffinazione : attività che consiste nell'integrazione di

processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o

microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici

ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico

sito dedicati alle lavorazioni e alle trasformazioni necessarie ai

predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata

bioraffineria. Nell'ambito della attività di bioraffinazione

rientrano differenti tipologie di materie prime in ingresso e di

processi;

b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con capacità di

processo fissa e privi di flessibilità con una filiera di produzione

a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o forestale e

anche della filiera agricola convenzionale;

c) bioraffinerie di seconda generazione: sistemi che possono

produrre diversi materiali per una pluralità di possibili

utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola o

forestale, scarti dell'industria agroalimentare e alimentare (es.

grassi animali), oli esausti;

d) bioraffinerie di terza generazione: sistemi che possono

produrre diversi materiali per una pluralità di possibili

utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante valorizzazioni

di terreni marginali o non agricoli o in mare;

e) per biomassa a filiera corta si intende la materia prima

approvvigionata secondo modalità eco-sostenibili sotto il profilo

dell'emissione di CO2.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresì, le

definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28.

Art. 2

Procedure di autorizzazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori

che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione

di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da

filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di

approvvigionamento di cui all'art. 3.

2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalità di

autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28.

3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le

modalità individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee

guida emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la

realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di

competenza.

4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con

caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti

già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,

l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non

prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di

materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti

per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei

limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del

processo, il richiedente presenta l'autorizzazione già acquisita

dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta

tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto

ambientale nel nuovo sito equivalente a quello già autorizzato.

Art. 3

Piano di approvvigionamento

1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti

informazioni:

a) disponibilità territoriale presente o stimata delle biomasse

agricole e forestali da utilizzare quali materie prime;

b) modalità di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio

delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase,

i consumi energetici e le emissioni di CO2-equivalente che

discendono;

c) indicazioni precise su come garantire il rispetto della

tracciabilità del processo di approvvigionamento delle materie

prime, nonché della sostenibilità, nel caso di produzione di

biocarburanti, così come individuate dalla vigente normativa

comunitaria e nazionale e dal presente decreto.

2. Il piano di cui al comma 1 può prevedere un sistema di

approvvigionamento che si avvalga di intese di filiera nonché di

contratti quadro per la fornitura di materia prima dai Paesi

dell'area euro-mediterranea con i quali l'Italia ha attivato intese

nell'ambito dei programmi di cooperazione e sviluppo. Tale sistema

deve comunque garantire la tracciabilità e la sostenibilità di cui

alla lettera c).

3. Ai fini di cui all'art. 2, gli impianti di cui al presente

decreto assicurano, nel Piano di approvvigionamento di cui al comma

1, i seguenti obiettivi:

i) il raggiungimento, entro i primi due anni dalla data di

entrata in esercizio, della percentuale di utilizzo di almeno il 20

per cento in peso di biomassa a filiera corta o proveniente da intese

di filiera o contratti quadro previsti dal comma 2;

ii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 40 per cento in peso

di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o

contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi tre anni dalla data

di entrata in esercizio dell'impianto;

iii) l'elevazione di tale quota ad almeno il 60 per cento in peso

di biomassa a filiera corta o proveniente da intese di filiera o

contratti quadro di cui al comma 2 entro i primi cinque anni dalla

data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini del presente decreto, le biomasse di cui al comma 1 che

possono essere utilizzate quali materie prime sono quelle elencate

nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Impianti di cogenerazione

1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di

bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo,

l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione

include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2,

l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento,

di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica

alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti

derivanti dal loro ciclo produttivo.

2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di

cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore

eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della

bioraffineria è considerato calore utile al fine della definizione

di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di

cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011

con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28

dicembre 2012.

3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere

impiegate le biomasse, il cui utilizzo è stato autorizzato per

l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di

filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6

luglio 2012.

Art. 5

Aree di stoccaggio dei sottoprodotti

1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima di essere impiegati

negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito

individuate all'interno dello stabilimento.

2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente

distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime

impiegate nell'impianto.

3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente

attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad

evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.

4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito

delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima

accessibilità per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.

5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti è

verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Art. 6

Sistema di tracciabilità e relativa documentazione

1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di

un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodotti

di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformità a

quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di

tracciabilità e sostenibilità.

Art. 7

Livelli delle emissioni

1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i

limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale

parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle

emissioni.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1,

gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available

Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla

corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti

costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli

Enti locali e le Autorità preposte al controllo dei livelli delle

emissioni.

Art. 8

Revisioni

1. L'Allegato 1 del presente decreto può essere modificato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 9

Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili

prodotti

1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al

presente decreto, non direttamente avviati alla combustione

all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati

all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di

carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti

dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Allegato 1

a) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di

allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale di cui

alla tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali del 6 luglio 2012

b) Biomasse non destinate all'alimentazione umana o animale

derivanti da coltivazioni su terreni marginali di cui alla tabella 1

B del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del

6 luglio 2012

c) Specie erbacee annuali derivanti da coltivazioni su terreni

marginali

Cartamo - Carthamus tinctorius

d) Specie arboree derivanti da coltivazioni su terreni marginali

Guayule - Parthenium argentatum

Mariola - Parthenium incanum