D.L.vo 13 ottobre 2015, n. 172

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

(GU Serie Generale n. 250 del 27 ottobre 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 11/11/2015

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), è sostituita dalla

seguente:

«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato

chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le

acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le

modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia

lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la

concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità

ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui

alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte

terza;»;

b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard

di qualità ambientale» sono inserite le seguenti: «, denominati

anche "SQA";»;

c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono

aggiunte le seguenti:

«uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a

dire acqua, sedimenti, biota;

uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico

all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro

equivalente.»;

d) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78 (Standard di qualità ambientale per le acque

superficiali). - 1. Ai fini della determinazione del buono stato

chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità

disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A

per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella

2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla

parte terza.

2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie

regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al

biota con le modalità di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla

parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20,

22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1

alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire

un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi

di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici

elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;

b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri

da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018,

per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed

impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali

sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le

province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino,

elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma

preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di

seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I

piani di gestione di cui all'articolo 117, elaborati entro il 22

dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi

dell'articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico

delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso

pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;

c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28,

34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il

biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al

comma 3, lettera a). A tal fine, è resa disponibile, entro il 22

marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte

terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida

europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 -

Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring,

contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di

taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;

d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si

applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al

comma 3, lettera b).

3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e

le province autonome:

a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e

44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua;

b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.

4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o

per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza

specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo

78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le

province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato

utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi

eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno

equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2,

lettera c), per la sostanza pertinente.

5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le

province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A

del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se

sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.

6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente

acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da

un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni

ambientali misurate o stimate ed è stato applicato uno SQA per il

biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il

monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli SQA-CMA di

cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte

terza.

7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o

per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il

monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza

almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di

esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale

ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza

applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti

idrografici, in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera

c).

8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della

tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze

dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei

sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con

particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella

ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,

36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1

alla parte terza ed ai commi 9 e 10.

9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio

delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con

cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati

sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.

Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente

intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che

presentano criticità ambientali, quali i corpi idrici in cui sono

ubicati scarichi contenenti sostanze dell'elenco di priorità o

soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricola

intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di

rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le

necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.

10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione

delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4

dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa

attività antropica. Per l'individuazione di detti siti si tiene

conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti,

effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte

terza, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a

pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze

elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla

parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti rappresentativi

dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei

dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del

paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. Le regioni e le

province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili

l'elenco dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i

risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalità previste al

punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.

I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di

gestione di cui all'articolo 117.

11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8

nei sedimenti e nel biota concorrono all'aggiornamento ed

all'integrazione degli standard di qualità ambientali per i corpi

idrici lacustri e fluviali.

12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a

garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non

aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel

biota.

13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire

l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie

indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1

alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e

nelle perdite, nonchè alla graduale riduzione negli stessi delle

sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali

obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento

della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del

Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E

l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da

scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»;

e) all'articolo 78-septies dopo il comma 1 è aggiunto il

seguente:

«1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore

medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando

la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è

indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite

di quantificazione" di tale tecnica è superiore allo SQA, il

risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai

fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»;

f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:

«Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di gestione). - 1. Gli

aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici

predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le

seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province

autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente:

a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi

di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali

metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui

all'articolo 78-sexies;

b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui

all'articolo 78, comma 3:

1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e

province autonome, per la scelta di tale opzione;

2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le

matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle

prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di

prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il

confronto con le informazioni di cui alla lettera a);

c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i

monitoraggi in conformità all'articolo 78, comma 7, se gli

intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.

2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA

alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi

all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al

DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri

che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione

degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.

3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito

accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione

dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma

2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per

prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la

relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del

programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono

pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). - 1.

Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato

1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico

nonchè degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77,

78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe

supplementari che presentano separatamente, rispetto alle

informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A

del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni

sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze:

a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti,

bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,

30, 35, 37, 43 e 44;

b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;

c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu'

restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.

2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare

l'entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di

cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne

l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.

Art. 78-undecies (Elenco di controllo).- 1. Le regioni e le

province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per

l'ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti

nell'elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della

Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo

delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel

settore della politica delle acque in attuazione della direttiva

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici

mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente

in elenchi successivi il monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla

inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.

3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito

ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e

definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna

sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di

ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive

la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia

di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5,

tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3,

della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva

2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base

delle informazioni fornite dalle regioni.

4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene

effettuato almeno una volta l'anno.

5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di

monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti,

ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono

essere escluse dal monitoraggio supplementare, purchè tali sostanze

siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle

linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il

monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.

6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto

dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui

al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo

elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della

sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e,

successivamente, ogni dodici mesi finchè la sostanza è presente in

detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a

disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei

monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima

delle suddette scadenze.»;

g) il paragrafo A.2.6 della sezione A «Stato delle acque

superficiali», della parte 2 «Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza

è sostituito dal seguente:

«A.2.6 Stato chimico.

Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le

regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco

di priorità, selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e

A.3.3.4, gli standard di qualità ambientali così come riportati per

le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.

Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie

(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze

(E).

Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il

buono stato chimico.

Ai fini della classificazione delle acque superficiali il

monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel

biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee

guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n.

32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota

Monitoring è resa disponibile una linea guida italiana, predisposta

dagli istituti scientifici nazionali di riferimento, con le

informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota

alternativi ai fini della classificazione.

La linea guida riporta, inoltre, i riferimenti ai criteri

fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in

base alla biodisponibilità sito-specifica nelle acque interne.

Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente

alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento al fine

della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di

transizione.

Tab. 1/A - Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e

nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità.

====================================================================

|(1) |   (2)    |  (3)   |  (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9) |

+====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+

|    |          |        |       |      |      |      |      |     |

|    |          |        |       |      |      |      |      |I-   |

|    |          |        |       |      |      |      |      |den- |

|    |          |        |       |      |SQA-  |      |      |ti   |

|    |          |        |       |      |CMA   |SQA-  |      |fi-  |

|    |          |        |SQA-MA |SQA-MA|(4)   |CMA   |      |ca-  |

|    |          |        |(2)    |(2)   |Acque |(4)   |      |zio- |

|    |          |        |Acque  |Altre |su-   |Altre |      |ne-  |

|    |Denomi-   |        |super- |acque |perfi-|acque |      |so-  |

|    |nazione   |        |ficiali|di    |ciali |di    |SQA   |stan-|

|    |della so- |Numero  |interne|super-|inter-|super-|Biota |za   |

| N. |stanza    |CAS(1)  |(3)    |ficie |ne(3) |ficie |(12)  |(15) |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |15972-  |       |      |      |      |      |     |

|(1) |Alacloro  |60-8    |0,3    |0,3   |0,7   |0,7   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(2) |Antracene |120-12-7|0,1    |0,1   |0,1   |0,1   |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |1912-   |       |      |      |      |      |     |

|(3) |Atrazina  |24-9    |0,6    |0,6   |2,0   |2,0   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(4) |Benzene   |71-43-2 |10     |8     |50    |50    |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Difenil-  |        |       |      |      |      |      |     |

|    |eteri     |        |       |      |      |      |      |     |

|    |bromu-    |32534-  |       |      |      |      |      |     |

|(5) |rati (5)  |81-9    |       |      |0,14  |0,014 |0,0085|PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |≤ 0,08 |      |≤ 0,45|≤ 0,45|      |     |

|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |

|    |          |        |se 1)  |      |se 1) |se 1) |      |     |

|    |          |        |0,08   |      |0,45  |0,45  |      |     |

|    |          |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |

|    |Cadmio e  |        |se 2)  |      |se 2) |se 2) |      |     |

|    |composti  |        |0,09   |      |0,6   |0,6   |      |     |

|    |(in fun-  |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |

|    |zione     |        |se 3)  |      |se 3) |se 3) |      |     |

|    |delle     |        |0,15   |      |0,9   |0,9   |      |     |

|    |classi    |        |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |

|    |di du-    |        |se 4)  |      |se 4) |se 4) |      |     |

|    |rezza     |        |0,25   |      |1,5   |1,5   |      |     |

|    |dell'a-   |7440-   |(clas- |      |(clas-|(clas-|      |     |

|(6) |cqua)(6)  |43-9    |se 5)  |0,2   |se 5) |se 5) |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |Tetra-    |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |cloruro   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

| (6 |di car-   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|bis)|bonio (7) |56-23-5 |12     |12    |bile  |bile  |      |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |alcani    |85535-  |       |      |      |      |      |     |

|(7) |C10-13 (8)|84-8    |0,4    |0,4   |1,4   |1,4   |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Clorfen-  |        |       |      |      |      |      |     |

|(8) |vinfos    |470-90-6|0,1    |0,1   |0,3   |0,3   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Clor-     |        |       |      |      |      |      |     |

|    |pirifos   |        |       |      |      |      |      |     |

|    |(Clor-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |pirifos   |2921-   |       |      |      |      |      |     |

|(9) |etile)    |88-2    |0,03   |0,03  |0,1   |0,1   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Anti-     |        |       |      |      |      |      |     |

|    |paras-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |sitari del|        |       |      |      |      |      |     |

|    |ciclo-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |diene:    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |Aldrin(7) |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |Dieldrin  |309-00-2|       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |(7)       |60-57-1 |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

| (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ =    |Σ =   |ca-   |ca-   |      |     |

|bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01   |0,005 |bile  |bile  |      |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |      |      |50    |     |

|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |

|    |          |        |       |      |      |      |(pe-  |     |

|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |

|    |          |        |       |      |      |      |con   |     |

|    |          |        |       |      |      |      |meno  |     |

|    |          |        |       |      |      |      |5%    |     |

|    |          |        |       |      |      |      |gras- |     |

|    |          |        |       |      |      |      |si)   |     |

|    |          |        |       |      |      |      |100   |     |

|    |          |        |       |      |      |      |μg/kg |     |

|    |          |        |       |      |      |      |p.f.  |     |

|    |          |        |       |      |      |      |(per i|     |

|    |          |        |       |      |      |      |pe-   |     |

|    |          |        |       |      |      |      |sci   |     |

|    |          |        |       |      |non   |non   |con   |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |piu'  |     |

|    |          |non ap- |       |      |pli-  |pli-  |del 5%|     |

| (9 |DDT totale|plica-  |       |      |ca-   |ca-   |gras- |     |

|ter)|(7,9)     |bile    |0,025  |0,025 |bile  |bile  |si)   |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |para-para-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|    |DDT(7)    |50-29-3 |0,01   |0,01  |bile  |bile (|      |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |1,2-Di-   |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(10)|etano     |107-06-2|10     |10    |bile  |bile  |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |Dicloro-  |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(11)|metano    |75-09-2 |20     |20    |bile  |bile  |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |Di(2-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |etilesil) |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |ftalato   |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(12)|(DEHP)    |117-81-7|1,3    |1,3   |bile  |bile  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(13)|Diuron    |330-54-1|0,2    |0,2   |1,8   |1,8   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(14)|Endosulfan|115-29-7|0,005  |0,0005|0,01  |0,004 |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Fluoran-  |        |       |      |      |      |      |     |

|(15)|tene      |206-44-0|0,0063 |0,0063|0,12  |0,12  |30    |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |

|(16)|benzene   |118-74-1|0,005  |0,002 |0,05  |0,05  |10    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |

|(17)|butadiene |87-68-3 |0,05   |0,02  |0,6   |0,6   |55    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Esacloro- |        |       |      |      |      |      |     |

|(18)|cicloesano|608-73-1|0,02   |0,002 |0,04  |0,02  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Isopro-   |34123-  |       |      |      |      |      |     |

|(19)|turon     |59-6    |0,3    |0,3   |1,0   |1,0   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Piombo e  |7439-   |       |      |      |      |      |     |

|(20)|composti  |92-1    |1,2(13)|1,3   |14    |14    |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Mercurio  |7439-   |       |      |      |      |      |     |

|(21)|e composti|97-6    |       |      |0,07  |0,07  |20    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(22)|Naftalene |91-20-3 |2      |2     |130   |130   |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Nichel e  |7440-   |       |      |      |      |      |     |

|(23)|composti  |02-0    |4(13)  |8,6   |34    |34    |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Nonil-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |fenoli    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |(4-nonil- |84852-  |       |      |      |      |      |     |

|(24)|fenolo)   |15-3    |0,3    |0,3   |2,0   |2,0   |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Ottil-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |fenoli (  |        |       |      |      |      |      |     |

|    |(4-(1,1', |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |3,3'-     |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |tetrame-  |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |tilbutil)-|        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(25)|fe- nolo))|140-66-9|0,1    |0,01  |bile  |bile  |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |Penta-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(26)|benzene   |608-93-5|0,007  |0,0007|bile  |bile  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Penta-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |cloro-    |        |       |      |      |      |      |     |

|(27)|fenolo    |87-86-5 |0,4    |0,4   |1     |1     |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Idrocar-  |        |       |      |      |      |      |     |

|    |buri poli-|        |       |non   |non   |non   |      |     |

|    |ciclici   |        |non ap-|ap-   |ap-   |ap-   |      |     |

|    |aroma-    |non ap- |pli-   |pli-  |pli-  |pli-  |      |     |

|    |tici (IPA)|plica-  |ca-    |ca-   |ca-   |ca-   |      |     |

|(28)|(11)      |bile    |bile   |bile  |bile  |bile  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Benzo(a)- |        |1,7    |1,7   |      |      |      |     |

|    |pirene    |50-32-8 |10(-4) |10(-4)|0,27  |0,027 |5     |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Benzo(b)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |

|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |

|    |tene      |205-99-2|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Benzo(k)- |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |

|    |fluoran-  |        |Cfr.   |nota  |      |      |nota  |     |

|    |tene      |207-08-9|nota 11|11    |0,017 |0,017 |11    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Benzo     |        |       |Cfr.  |      |      |Cfr.  |     |

|    |(g,h,i)-  |        |Cfr.   |nota  |8,2   |8,2   |nota  |     |

|    |perilene  |191-24-2|nota 11|11    |10(-3)|10(-4)|11    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |Indeno    |        |       |Cfr.  |pli-  |pli-  |Cfr.  |     |

|    |(1,2,3-cd)|        |Cfr.   |nota  |ca-   |ca-   |nota  |     |

|    |pirene    |193-39-5|nota 11|11    |bile  |bile  |11    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(29)|Simazina  |122-34-9|1      |1     |4     |4     |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |Tetra-    |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|(29 |cloro-    |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|bis)|etilene(7)|127-18-4|10     |10    |bile  |bile  |      |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|(29 |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|ter)|etilene(7)|79-01-6 |10     |10    |bile  |bile  |      |E    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Tributil- |        |       |      |      |      |      |     |

|    |stagno    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |(composti)|        |       |      |      |      |      |     |

|    |(tributil-|        |       |      |      |      |      |     |

|    |stagno-   |36643-  |       |      |      |      |      |     |

|(30)|catione)  |28-4    |0,0002 |0,0002|0,0015|0,0015|      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |Tricloro- |12002-  |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(31)|benzeni   |48-1    |0,4    |0,4   |bile  |bile  |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |Tricloro- |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(32)|metano    |67-66-3 |2,5    |2,5   |bile  |bile  |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |Tri-      |1582-   |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|(33)|fluralin  |09-8    |0,03   |0,03  |bile  |bile  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |       |      |non   |non   |      |     |

|    |          |        |       |      |ap-   |ap-   |      |     |

|    |          |        |       |      |pli-  |pli-  |      |     |

|    |          |        |       |      |ca-   |ca-   |      |     |

|    |          |        |1,3    |3,2   |bile  |bile  |      |     |

|(34)|Dicofol   |115-32-2|10(-3) |10(-5)|(10)  |(10)  |33    |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Acido     |        |       |      |      |      |      |     |

|    |perfluo-  |        |       |      |      |      |      |     |

|    |rottan-   |        |       |      |      |      |      |     |

|    |solfo-    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |nico e    |        |       |      |      |      |      |     |

|    |suoi sali |1763-   |6,5    |1,3   |      |      |      |     |

|(35)|(PFOS)    |23-1    |10(-4) |10(-4)|36    |7,2   |9,1   |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Chinos-   |124495- |       |      |      |      |      |     |

|(36)|sifen     |18-7    |0,15   |0,015 |2,7   |0,54  |      |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |

|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |

|    |          |10 a    |       |      |      |      |      |     |

|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |

|    |          |pagina  |       |      |      |      |Somma |     |

|    |          |del-    |       |      |      |      |di    |     |

|    |          |l'al-   |       |      |      |      |PCDD+ |     |

|    |          |legato  |       |      |      |      |PCDF+P|     |

|    |          |X del-  |       |      |      |      |CB-DL |     |

|    |          |la di-  |       |      |non   |non   |0,0065|     |

|    |Diossine  |ret-    |       |      |ap-   |ap-   |μg.kg |     |

|    |e composti|tiva    |       |      |pli-  |pli-  |(-1)  |     |

|    |diossina- |2000/   |       |      |ca-   |ca-   |TEQ   |     |

|(37)|simili    |60/CE   |       |      |bile  |bile  |(14)  |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |74070-  |       |      |      |      |      |     |

|(38)|Aclonifen |46-5    |0,12   |0,012 |0,12  |0,012 |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |42576-  |       |      |      |      |      |     |

|(39)|Bifenox   |02-3    |0,012  |0,0012|0,04  |0,004 |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |28159-  |       |      |      |      |      |     |

|(40)|Cibutrina |98-0    |0,0025 |0,0025|0,016 |0,016 |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Ciper-    |52315-  |8      |8     |6     |6     |      |     |

|(41)|metrina   |07-8    |10(-5) |10(-6)|10(-4)|10(-5)|      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |        |6      |6     |7     |7     |      |     |

|(42)|Diclorvos |62-73-7 |10(-4) |10(-5)|10(-4)|10(-5)|      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |          |Cfr. la |       |      |      |      |      |     |

|    |          |nota    |       |      |      |      |      |     |

|    |          |12 a    |       |      |      |      |      |     |

|    |          |pie' di |       |      |      |      |      |     |

|    |          |pagina  |       |      |      |      |      |     |

|    |          |del-    |       |      |      |      |      |     |

|    |          |l'al-   |       |      |      |      |      |     |

|    |          |legato  |       |      |      |      |      |     |

|    |          |X della |       |      |      |      |      |     |

|    |Esabromo- |diret-  |       |      |      |      |      |     |

|    |ciclo-    |tiva    |       |      |      |      |      |     |

|    |dodecano  |2000/   |       |      |      |      |      |     |

|(43)|(HBCDD)   |60/CE   |0,0016 |0,0008|0,5   |0,05  |167   |PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|    |Eptacloro |        |       |      |      |      |      |     |

|    |ed        |76-44-8/|       |      |      |      |      |     |

|    |eptacloro |1024-   |2      |1     |3     |3     |6,7   |     |

|(44)|epossido  |57-3    |10(-7) |10(-8)|10(-4)|10(-5)|10(-3)|PP   |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

|(45)|Terbutrina|886-50-0|0,065  |0,0065|0,34  |0,034 |      |P    |

+----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+

Unità di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7); [μg/kg di peso

umido] per la colonna (8).

Note alla tabella 1/A:

1 - CAS: Chemical Abstracts Service.

2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio

annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla

concentrazione totale di tutti gli isomeri.

3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e

i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale

espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando

compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si

ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di

breve termine, in scarichi continui, perchè sono sensibilmente

inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati"

(voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle

concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano

in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti

cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a < 50

mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a <

200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.

7 - Questa sostanza non è prioritaria, ma è uno degli altri

inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla

normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

8 - Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro

indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere

definiti con il metodo analitico.

9 - Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro

2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE

200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano

(numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis

(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e

1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero

UE 200-783-0).

10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni

sufficienti per fissare un SQA-CMA.

11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici

aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il

corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di

benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene

puo' essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza

solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo

SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.

12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota è riferito ai

pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra

matrice purchè lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di

protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo

SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini

della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene

e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37

(Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si

riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al

punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della

Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n.

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB

diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti

alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).

13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili

delle sostanze.

14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani

policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ:

equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità

equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.

15 - Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono,

rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose

prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata

dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le

sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle

"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.

Tab. 2/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi

idrici marino-costieri e di transizione.

=====================================================================

|    NUMERO CAS     |           PARAMETRI           | SQA-MA(1) (2) |

+===================+===============================+===============+

|                   |Metalli                        |mg/kg s.s      |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7440-43-9          |Cadmio                         |0,3            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7439-97-6          |Mercurio                       |0,3            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7439-92-1          |Piombo                         |30             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Organo metalli                 |µg/kg          |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Tributilstagno                 |5              |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|Policiclici        |Aromatici                      |µg/kg          |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|120-12-7           |Antracene                      |24             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|91-20-3            |Naftalene                      |35             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   | Pesticidi                     |               |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|309-00-2           |Aldrin                         |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|319-84-6           |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|319-85-7           |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Gamma esaclorocicloesano       |               |

|58-89-9            |lindano                        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDT(3)                         |1              |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDD(3)                         |0,8            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDE(3)                         |1,8            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|60-57-1            |Dieldrin                       |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

Note alla tabella 2/A:

(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio

annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di

qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti

gli isomeri.

(2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è

ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno

scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.

(3) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri

2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

Tab. 3/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi

idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei

siti per l'analisi della tendenza.

=====================================================================

|   NUMERO CAS   |               PARAMETRI               |  SQA-MA  |

+================+=======================================+==========+

|                |Metalli                                |mg/kg s.s |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|7440-43-9       |Cadmio                                 |   0,3    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|7439-97-6       |Mercurio (1)                           |   0,3    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|7439-92-1       |Piombo                                 |    30    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |Organo metalli                         |  µg/kg   |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |Tributilstagno                         |    5     |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |Policiclici Aromatici (1)              |  µg/kg   |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|50-32-8         |Benzo(a)pirene(1)                      |    30    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|205-99-2        |Benzo(b)fluorantene(1)                 |    40    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|207-08-9        |Benzo(k)fluorantene(1)                 |    20    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|191-24-2        |Benzo(g,h,i) perilene(1)               |    55    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|193-39-5        |Indenopirene(1)                        |    70    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|120-12-7        |Antracene                              |    24    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|206-44-0        |Fluorantene (1)                        |   110    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|91-20-3         |Naftalene                              |    35    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |Pesticidi                              |          |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|309-00-2        |Aldrin                                 |   0,2    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|319-84-6        |Alfa esaclorocicloesano                |   0,2    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|319-85-7        |Beta esaclorocicloesano                |   0,2    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|58-89-9         |Gamma esaclorocicloesano lindano       |   0,2    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |DDT(2)                                 |    1     |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |DDD(2)                                 |   0,8    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |DDE(2)                                 |   1,8    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|60-57-1         |Dieldrin                               |   0,2    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|118-74-1        |Esaclorobenzene(1)                     |   0,4    |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |PCB e Diossine(1)                      |          |

+----------------+---------------------------------------+----------+

|                |Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e |          |

|                |Furani) e PCB diossina simili          | 2 X 10-3 |

+----------------+---------------------------------------+----------+

Note alla tabella 3/A:

(1) Sostanze per cui è definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.

(2) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri

2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di  tossicità equivalenti

(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):

===========================================================

|      Congenere Policlorodibenzofurani       |   I-TEF   |

+=============================================+===========+

|                2,3,7,8 T4CDD                |     1     |

+---------------------------------------------+-----------+

|               1,2,3,7,8 P5CDD               |    0,5    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,4,7,8 H6CDD              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,6,7,8 H6CDD              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,7,8,9 H6CDD              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|             1,2,3,4,6,7,8 H7CDD             |   0,01    |

+---------------------------------------------+-----------+

|                    OCDD                     |   0,001   |

+---------------------------------------------+-----------+

|           Policlorodibenzofurani            |           |

+---------------------------------------------+-----------+

|                2,3,7,8 T4CDF                |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|               1,2,3,7,8 P5CDF               |   0,05    |

+---------------------------------------------+-----------+

|               2,3,4,7,8 P5CDF               |    0,5    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,4,7,8 H6CDF              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              1,2,3,7,8,9 H6CDF              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|              2,3,4,6,7,8 H6CDF              |    0,1    |

+---------------------------------------------+-----------+

|             1,2,3,4,6,7,8 H7CDF             |   0,01    |

+---------------------------------------------+-----------+

|             1,2,3,4,7,8,9 H7CDF             |   0,01    |

+---------------------------------------------+-----------+

|                    OCDF                     |   0,001   |

+---------------------------------------------+-----------+

=====================================

|   Congenere PCB   |               |

|  Diossina simili  |    WHO TEF    |

+===================+===============+

|      PCB 77       |    0,0001     |

+-------------------+---------------+

|      PCB 81       |    0,0003     |

+-------------------+---------------+

|      PCB 126      |      0,1      |

+-------------------+---------------+

|      PCB 169      |     0,03      |

+-------------------+---------------+

|      PCB 105      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 114      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 118      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 123      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 156      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 157      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 167      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 170      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

|      PCB 189      |    0,00003    |

+-------------------+---------------+

» ;

h) il paragrafo A.2.6.1 della sezione A "Stato delle acque

superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza

è soppresso;

i) la tabella 1/B del paragrafo A.2.7 della sezione A "Stato

delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza è sostituita dalla seguente:

«Tab. 1/B.

=====================================================================

|   |    CAS     |         Sostanza          |   SQA-MA(1) (μg/l)   |

+===+============+===========================+============+=========+

|   |            |                           |            |  Altre  |

|   |            |                           |Acque super-|acque di |

|   |            |                           |  ficiali   | super-  |

|   |            |                           | interne(2) |ficie(3) |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|1  |7440-38-2   |Arsenico                   |     10     |    5    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|2  |2642-71-9   |Azinfos etile              |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|3  |86-50-0     |Azinfos metile             |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|4  |25057-89-0  |Bentazone                  |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|5  |95-51-2     |2-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|6  |108-42-9    |3-Cloroanilina             |     2      |   0,6   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|7  |106-47-8    |4-Cloroanilina             |     1      |   0,3   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|8  |108-90-7    |Clorobenzene               |     3      |   0,3   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|9  |95-57-8     |2-Clorofenolo              |     4      |    1    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|10 |108-43-0    |3-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|11 |106-48-9    |4-Clorofenolo              |     2      |   0,5   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|12 |88-73-3     |1-Cloro-2-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|13 |121-73-3    |1-Cloro-3-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|14 |100-00-5    |1-Cloro-4-nitrobenzene     |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|15 |-           |Cloronitrotolueni(4)       |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|16 |95-49-8     |2-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|17 |108-41-8    |3-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|18 |106-43-4    |4-Clorotoluene             |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|19 |74440-47-3  |Cromo totale               |     7      |    4    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|20 |94-75-7     |2,4 D                      |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|21 |298-03-3    |Demeton                    |    0,1     |   0,1   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|22 |95-76-1     |3,4-Dicloroanilina         |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|23 |95-50-1     |1,2 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|24 |541-73-1    |1,3 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|25 |106-46-7    |1,4 Diclorobenzene         |     2      |   0,5   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|26 |120-83-2    |2,4-Diclorofenolo          |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|27 |60-51-5     |Dimetoato                  |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|28 |122-14-5    |Fenitrotion                |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|29 |55-38-9     |Fention                    |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|30 |330-55-2    |Linuron                    |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|31 |121-75-5    |Malation                   |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|32 |94-74-6     |MCPA                       |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|33 |93-65-2     |Mecoprop                   |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|34 |10265-92-6  |Metamidofos                |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|35 |7786-34-7   |Mevinfos                   |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|36 |1113-02-6   |Ometoato                   |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|37 |301-12-2    |Ossidemeton-metile         |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|38 |56-38-2     |Paration etile             |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|39 |298-00-0    |Paration metile            |    0,01    |  0,01   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|40 |93-76-5     |2,4,5 T                    |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|41 |108-88-3    |Toluene                    |     5      |    1    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|42 |71-55-6     |1,1,1 Tricloroetano        |     10     |    2    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|43 |95-95-4     |2,4,5-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|44 |88-06-2     |2,4,6-Triclorofenolo       |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Terbutilazina (incluso     |            |         |

|45 |5915-41-3   |metabolita)                |    0,5     |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|46 |-           |Composti del Trifenilstagno|   0,0002   | 0,0002  |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|47 |1330-20-7   |Xileni(5)                  |     5      |    1    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|48 |            |Pesticidi singoli(6)       |    0,1     |   0,1   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|49 |            |Pesticidi totali(7)        |     1      |    1    |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Acido perfluorobutanoico   |            |         |

|50 |375-22-4    |(PFBA) (8)                 |     7      |   1,4   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Acido perfluoropentanoico  |            |         |

|51 |2706-90-3   |(PFPeA) (8)                |     3      |   0,6   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Acido perfluoroesanoico    |            |         |

|52 |307-24-4    |(PFHxA) (8)                |     1      |   0,2   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Acido                      |            |         |

|   |            |perfluorobutansolfonico    |            |         |

|53 |375-73-5    |(PFBS) (8)                 |     3      |   0,6   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

|   |            |Acido perfluoroottanoico   |            |         |

|54 |335-67-1    |(PFOA) (8)                 |    0,1     |  0,02   |

+---+------------+---------------------------+------------+---------+

Note alla tabella 1/B:

(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio

annuo (SQA-MA).

(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e

i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque

marino-costiere e le acque di transizione.

(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero.

(5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo

isomero (orto-, meta- e para-xilene).

(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non

presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1

μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato

sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e

internazionale che ne giustifichino una variazione.

(7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi

individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i

metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1

μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso

potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.

(8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati

i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di

concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22

dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico

relativamente a tali sostanze. Le Autorità di bacino, le regioni e

le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre

2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma

preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed

al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le

Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano,

entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai

sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non

oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi

pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato

la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di

cui alla tabella 1/B, le Autorità di bacino, le regioni e le

province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro

il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma

preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente

operativi.»;

l) il paragrafo A.2.7.1 della sezione A "Stato delle acque

superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza

è sostituito dal seguente:

«A.2.7.1 - Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non

appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi

idrici marino-costieri e di transizione.

Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale

per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle

dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui

all'allegato 8. Tali standard di qualità ambientale possono essere

utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili

per il monitoraggio di indagine.

Tabella 3/B:

=====================================================================

|     NUMERO CAS      |       |    PARAMETRI     |    SQA-MA(1)     |

+=====================+=======+==================+==================+

|                     |       |Metalli           |    mg/kg s.s     |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

|7440-38-2            |       |Arsenico          |        12        |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

|7440-47-3            |       |Cromo totale      |        50        |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

|                     |       |Cromo VI          |        2         |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

|                     |       |PCB               |    μg/kg s.s.    |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

|                     |       |PCB totali (2)    |        8         |

+---------------------+-------+------------------+------------------+

Note alla tabella 3/B:

(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio

annuo (SQA-MA).

(2) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei

seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118,

PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»;

m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per l'analisi di

tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle acque

superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza

è sostituito dal seguente:

«1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e

le provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati

relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in

particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

a) antracene;

b) difeniletere bromurato;

c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza

dell'acqua);

d) cloroalcani, C10-13 (7);

e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);

f) fluorantene;

g) esaclorobenzene;

h) esaclorobutadiene;

i) esaclorocicloesano;

l) piombo e composti;

m) mercurio e composti;

n) pentaclorobenzene;

o) benzo(a)pirene;

p) benzo(b)fluorantene;

q) benzo(k)fluorantene;

r) benzo(g,h,i)perilene;

s) indeno(1,2,3-cd)pirene;

t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);

u) dicofol;

v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);

z) chinossifen;

aa) diossine e composti diossina-simili;

bb) esabromociclododecano (HBCDD);

cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»;

n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle acque

superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza

è sostituito dal seguente:

«A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).

Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.

=====================================================================

|      |             |             |                  |Identificata |

|      |             |             |  Denominazione   |come sostanza|

|      |             |             |  della sostanza  | pericolosa  |

|Numero| Numero CAS1 | Numero UE2  |   prioritaria3   | prioritaria |

+======+=============+=============+==================+=============+

|(1)   |15972-60-8   |240-110-8    |Alacloro          |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(2)   |120-12-7     |204-371-1    |Antracene         |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(3)   |1912-24-9    |217-617-8    |Atrazina          |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(4)   |71-43-2      |200-753-7    |Benzene           |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |non          |non          |Difenileteri      |             |

|(5)   |applicabile  |applicabile  |bromurati         |X4           |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(6)   |7440-43-9    |231-152-8    |Cadmio e composti |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Cloro alcani,     |             |

|(7)   |85535-84-8   |287-476-5    |C10-13            |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(8)   |470-90-6     |207-432-0    |Clorfenvinfos     |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Clorpirifos       |             |

|      |             |             |(Clorpirifos      |             |

|(9)   |2921-88-2    |220-864-4    |etile)            |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(10)  |107-06-2     |203-458-1    |1,2-dicloroetano  |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(11)  |75-09-2      |200-838-9    |Diclorometano     |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Di(2-etilesil)    |             |

|(12)  |117-81-7     |204-211-0    |ftalato (DEHP)    |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(13)  |330-54-1     |206-354-4    |Diuron            |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(14)  |115-29-7     |204-079-4    |Endosulfan        |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(15)  |206-44-0     |205-912-4    |Fluorantene       |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(16)  |118-74-1     |204-273-9    |Esaclorobenzene   |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(17)  |87-68-3      |201-765-5    |Esaclorobutadiene |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(18)  |608-73-1     |210-168-9    |Esaclorocicloesano|X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(19)  |34123-59-6   |251-835-4    |Isoproturon       |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(20)  |7439-92-1    |231-100-4    |Piombo e composti |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Mercurio e        |             |

|(21)  |7439-97-6    |231-106-7    |composti          |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(22)  |91-20-3      |202-049-5    |Naftalene         |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(23)  |7440-02-0    |231-111-4    |Nichel e composti |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |non          |non          |                  |             |

|(24)  |applicabile  |applicabile  |Nonilfenoli       |X5           |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |non          |non          |                  |             |

|(25)  |applicabile  |applicabile  |Ottilfenoli6      |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(26)  |608-93-5     |210-172-0    |Pentaclorobenzene |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(27)  |87-86-5      |201-778-6    |Pentaclorofenolo  |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Idrocarburi       |             |

|      |non          |non          |policiclici       |             |

|(28)  |applicabile  |applicabile  |aromatici (IPA)7  |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(29)  |122-34-9     |204-535-2    |Simazina          |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |non          |non          |Tributilstagno    |             |

|(30)  |applicabile  |applicabile  |(composti)        |X8           |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(31)  |12002-48-1   |234-413-4    |Triclorobenzeni   |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Triclorometano    |             |

|(32)  |67-66-3      |200-663-8    |(cloroformio)     |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(33)  |1582-09-8    |216-428-8    |Trifluralin       |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(34)  |115-32-2     |204-082-0    |Dicofol           |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Acido perfluorot- |             |

|      |             |             |tansolfonico e    |             |

|(35)  |1763-23-1    |217-179-8    |suoi sali (PFOS)  |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |non          |                  |             |

|(36)  |124495-18-7  |applicabile  |Chinossifen       |X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Diossine e        |             |

|      |non          |non          |composti diossina-|             |

|(37)  |applicabile  |applicabile  |simili            |X9           |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(38)  |74070-46-5   |277-704-1    |Aclonifen         |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(39)  |42576-02-3   |255-894-7    |Bifenox           |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(40)  |28159-98-0   |248-872-3    |Cibutrina         |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(41)  |52315-07-8   |257-842-9    |Cipermetrina10    |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(42)  |62-73-7      |200-547-7    |Diclorvos         |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |             |             |Esabromo-         |             |

|      |non          |non          |ciclododecani     |             |

|(43)  |applicabile  |applicabile  |(HBCDD)           |X11          |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|      |76-44-8/     |200-962-3/   |Eptacloro ed      |             |

|(44)  |1024-57-3    |213-831-0    |eptacloro epossido|X            |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

|(45)  |886-50-0     |212-950-5    |Terbutrina        |             |

+------+-------------+-------------+------------------+-------------+

1 - CAS: Chemical Abstracts Service.

2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti

a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze

chimiche notificate (ELINCS).

3 - Nel fissare gli standard di qualità ambientale, nel caso di

gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le

singole sostanze tipiche rappresentative.

4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS

40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).

5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri

4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo

(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero

4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

7 - Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5),

benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9),

benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8),

benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6),

indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi

antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco

distinto.

8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

9 - Si riferisce ai seguenti composti:

7 Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS

1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS

39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD

(CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9),

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS

51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS

57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF

(CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9),

2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS

67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7),

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);

12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB

(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4),

2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,

CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6),

2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB

126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4),

2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB

(PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS

32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);

10 - CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di

cipermetrina, α-cipermetrina (CAS 67375-30-8), β-cipermetrina (CAS

65731-84-2), θ-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ-cipermetrina

(52315-07-8).

11 - Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS

25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6),

α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano

(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»;

o) al paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque

superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,

dopo le parole: "piano di tutela delle acque" sono aggiunti i

seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT

ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1

alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44,

puo' essere ridotta, purchè tale monitoraggio sia rappresentativo e

sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza

di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono

inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del

monitoraggio.»;

p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato

delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza:

1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di

priorità", è inserita la seguente nota (18):

«(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i

sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la

sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno,

sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non

giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza

applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici

in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo

quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva

consolidata.»;

2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola:

"acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota";

q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato

delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza:

1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco

di priorità", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e

annuale in sedimenti";

2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorità" la nota (14)

è sostituita dalla seguente:

«(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i

sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la

sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno,

sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non

giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza

applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici

in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo

quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva

consolidata.»;

r) al paragrafo A.3.6 della sezione A "Stato delle acque

superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello

stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,

dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." è aggiunto

il seguente periodo: "Eventuali saggi biologici sono eseguiti

utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di

standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";

s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione A "Stato

delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza è sostituita dalla seguente:

«Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente

per gli elementi chimici a sostegno.

+-----------------------+-----------------------------------------+

|                       |La media delle concentrazioni delle      |

|                       |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  |

|                       |di un anno, sono minori o uguali ai      |

|                       |limiti di quantificazione delle migliori |

|                       |tecniche disponibili a costi sostenibili.|

|                       |Le concentrazioni delle sostanze di      |

|                       |origine naturale ricadono entro i livelli|

|Stato Elevato          |di fondo naturale.                       |

+-----------------------+-----------------------------------------+

|                       |La media delle concentrazioni di una     |

|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|

|                       |un anno, e' conforme allo standard di    |

|                       |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|

|                       |lettera A.2.7, del presente allegato e   |

|Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.     |

+-----------------------+-----------------------------------------+

|                       |La media delle concentrazioni di una     |

|                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|

|                       |un anno, supera lo standard di qualita'  |

|                       |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  |

|                       |A.2.7, del presente allegato e successive|

|Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |

+-----------------------+-----------------------------------------+

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.