D.M. 25 febbraio 2016

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle

acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica

del digestato.

(GU Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2016 – Suppl. Ordinario n. 9)

-----------------------------------------------------------------------

Titolo I 
Disposizioni comuni

Capo I 
Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le norme tecniche

generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle

sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle

sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un

ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante,

ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di

utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e

temporali delle colture.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui

al comma 1, ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei

criteri e norme tecniche generali previsti nel presente decreto,

garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della

normativa vigente.

3. Il presente decreto si integra con l'applicazione delle

disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la

disciplina delle «Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione

dall'inquinamento e di risanamento», e delle disposizioni della Parte

Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli

impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato

VIII alla medesima Parte Seconda.

4. Fatte salve le previsioni dell'art. 92 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e del Titolo V del presente decreto,

l'applicazione delle prescrizioni del codice di buona pratica

agricola, sono raccomandate anche nelle zone non vulnerabili.

5. È fatta comunque salva l'applicazione delle norme

igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque

applicabili.

6. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche

in ragione di particolari situazioni locali e sulla base delle

indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono prevedere

discipline più restrittive rispetto a quelle del presente decreto.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto in

conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, nel rispetto

delle competenze speciali loro riconosciute.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 112, commi 1

e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le

norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti

materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

a) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1,

lettera c), del presente decreto;

b) acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f),

del presente decreto.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 52,

comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la produzione, le

caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del

digestato.

3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e

delle acque reflue di cui al comma 1 nonché del digestato di cui al

comma 2 è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di

cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche

di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto.

4. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei

frantoi oleari, per quanto non previsto nel presente decreto, resta

disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e dal decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame

mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare

corrente;

b) "stallatico": ai sensi dell'art. 3, numero 20) del regolamento

(CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di

allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;

c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una

miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di

prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività

di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono

assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate

dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di

stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione

agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di

cui all'Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti

zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai

liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad

utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai

liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del

presente decreto;

7) eventuali residui di alimenti zootecnici;

e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da

allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le

frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di

allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera

rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali

che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione

agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di

cui all'Allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati,

sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;

f) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze

pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art.

101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno

oppure alla silvicoltura;

2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;

3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che

esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione

della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e

complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con

materia prima lavorata proveniente in misura prevalente

dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a

qualunque titolo la disponibilità;

4) piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera m);

g) "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di

allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle

olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro

produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo

irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze

nutritive e ammendanti in essi contenute;

h) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante

l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso

l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o

della frazione liquida del digestato;

i) "residui dell'attività agroalimentare": i residui di

produzione individuati nell'Allegato IX al presente decreto,

derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli,

effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile

o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da

processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al

regolamento (CE) n. 1907/2006;

j) "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento, acque

reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle

condizioni di cui al presente decreto;

k) "accumulo di letami": deposito di letami effettuato in

prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica,

nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite

all'art. 11.

l) "trattamento": qualsiasi operazione effettuata su materiali e

sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,

da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la

digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro

caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti,

fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i

rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione,

purché senza addizione di sostanze estranee;

m) "piccole aziende agroalimentari": le aziende operanti nei

settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che

producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e

quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di

stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;

n) "digestione anaerobica" (DA): processo biologico di

degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche

controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione

di digestato;

o) "digestato": materiale derivante dalla digestione anaerobica

delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22, comma 1, , da soli

e o in miscela tra loro;

p) "impianto di digestione anaerobica": l'insieme del sistema di

stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle

apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei

digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei

sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti

i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di

trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la

produzione di biometano;

q) "impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al

servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato

prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui

all'art. 22, comma 1, provenienti dall'attività svolta dall'impresa

medesima;

r) "impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica,

diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o

le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti esclusivamente

da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con

l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che

abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata

minima pluriennale;

s) "MAS" quantità massima di azoto efficiente ammessa per

singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile

nella condizioni di campo di una determinata area agricola,

individuata nell'Allegato X al presente decreto;

t) "destinatario": l'impresa agricola che riceve i materiali e le

sostanze di cui al presente decreto destinate all'utilizzazione

agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;

u) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale

uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli,

avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati

meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla

cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

v) "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al

decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole.

Capo II 
Adempimenti dei produttori ed utilizzatori

Art. 4

Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di

esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato,

sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è

subordinata alla presentazione all'autorità competente della

comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla

compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le

modalità di cui all'art. 5.

2. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o

utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato

destinati all'utilizzazione agronomica.

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante

dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di

utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente

della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in caso di richiesta

dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno

ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono

comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione

inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle

sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni

oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste l'obbligo di

procedere alla segnalazione che comporta aggiornamento o integrazione

della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una

modifica degli adempimenti dovuti ai sensi del presente decreto. Nel

caso di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, la

comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto

salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente comma.

I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di

presentazione della comunicazione.

Le regioni e le province autonome possono adottare modalità

informatizzate di gestione delle comunicazioni per valorizzare le

banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in

capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo.

4. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una

comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV,

parte A al presente decreto le seguenti aziende:

a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o

utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti

di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui

all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000 kg;

b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o

utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti

di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui

all'art. 22, comma 3, superiore a 3.000 kg;

c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del

Piano di utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 5 del presente

decreto.

5. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una

comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV,

parte B al presente decreto le seguenti aziende:

a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono

ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da

effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale

di cui all'art. 22, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;

b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o

utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti

di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui

all'art. 22, comma 3, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;

c) le piccole aziende agroalimentari;

d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

6. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui

al comma 5, lettera a).

7. Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o

utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti

di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui

all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonchè producono e/o

utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti

di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale non

superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da nitrati sono esonerate

dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Per

tali tipologie di aziende, le regioni, definiscono i casi in cui

l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato

carico zootecnico territoriale.

8. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di

allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla

Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve

tener conto degli obblighi derivanti dalla disciplina regionale

attuativa del presente decreto.

9. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica

già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente

decreto restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli

eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle

disposizioni del presente decreto.

10. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione

agronomica di cui all'art. 5 per le aziende tenute alla

predisposizione di tale Piano.

11. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, qualora

le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e

spandimento di effluenti, acque reflue o digestato siano effettuate

da soggetti diversi, al fine di adottare specifiche forme di

controllo per ciascuna delle predette fasi, le regioni e le province

autonome disciplinano la forma di comunicazione per i diversi

soggetti interessati in funzione delle specifiche attività. Le

Regioni hanno altresì la facoltà di prevedere un unico tipo di

comunicazione, senza ridurre il livello di dettaglio informativo

rispetto alle informazioni previste nell'Allegato IV.

Art. 5

Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti

di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato

bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto

delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia

in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le

aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica di cui al

presente articolo.

2. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne

richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione

agronomica ha la durata massima di 5 anni e viene predisposto,

secondo le modalità di cui all'Allegato V parte A al presente

decreto, dalle seguenti aziende:

a) aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un

anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento

ovvero da digestato di cui all'art. 22, comma 3, superiore a 6.000

kg;

b) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte

Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame

Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I.

3. Le aziende in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un

quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o

digestato agrozootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma

3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di

utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità di cui

all'Allegato V, parte B, al presente decreto.

4. Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis

della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante

dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Le regioni e le province autonome possono adottare modalità

informatizzate di gestione dei Piani di utilizzazione agronomica per

valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure

amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di

dettaglio informativo.

Art. 6

Documentazione di accompagnamento al trasporto

1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli

effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili

che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri e

dei principi stabiliti dal presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, il trasporto è effettuato da soggetti

muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le

seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il

materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;

b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del

legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la

disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 4.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di

cui al comma 1, nonché le forme di semplificazione della

documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra

terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale

trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole

dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg azoto

per anno.

4. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la

stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno

del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'art. 21,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

5. La disposizione di cui al comma 4 del presente articolo si

applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica

proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla

registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Titolo II 
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Capo I 
Criteri generali e divieti

Art. 7

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, in

conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti,

promuovono l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione

degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione,

le escrezioni di azoto.

Art. 8

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta

eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree

soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento

rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua

superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in ragione

di particolari condizioni locali, previo accertamento che non

sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;

d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di

distanza dall'inizio dell'arenile, qualora ricorrano i presupposti di

cui alla lettera c);

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante,

con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i

terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede

ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il

contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli

animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui è

vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni

locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di

assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti

nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed

interregionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si

applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più

aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali

ed ai canali arginati.

Art. 9

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 8,

comma 1, lettere a), b), e) e f), è vietato nelle seguenti

situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo

deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari

situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie,

concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento

disponibili;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve

disposizioni diverse che le regioni o le province autonome possono

prevedere in ragione di particolari condizioni locali, purché siano

individuate azioni o prescrizioni tecniche quali quelle di cui

all'art. 37, comma 3, atte ad eliminare il rischio di inquinamento

delle acque causato dagli stessi liquami;

c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri

di distanza dall'inizio dell'arenile;

d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze

definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano

distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori

sgradevoli o vengano immediatamente interrati;

e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto

con i prodotti destinati al consumo umano;

f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da

frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di

salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o

giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o

destinate in genere ad uso pubblico;

h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio

del foraggio o il pascolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere ulteriori divieti o individuare periodi dell'anno in cui è

vietato l'utilizzo dei liquami, in relazione a particolari condizioni

locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di

assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti

nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di bacino nazionali ed

interregionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si

applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più

aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali

ed ai canali arginati.

Capo II 
Trattamento e stoccaggio

Art. 10

Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di

allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati

alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e

alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla

protezione dell'ambiente.

2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali

all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo

agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle 1, 2 e 3

dell'Allegato I al presente decreto.

3. In presenza di particolari modalità di trattamento degli

effluenti di allevamento, da dettagliare in una relazione tecnica, la

quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento

prodotti possono differire dai valori di cui alle tabelle

dell'Allegato I al presente decreto. L'azienda che adotti tali

particolari modalità dovrà allegare alla comunicazione di cui

all'art. 4 apposita relazione tecnica contenente una descrizione

dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di

allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie

disponibili.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, salvo

quanto previsto dal comma 3, possono individuare modalità di

trattamento e valori di produzione degli effluenti di allevamento,

diverse da quelle indicate nell'Allegato I al presente decreto, sulla

base di uno specifico piano di campionamento concepito secondo le

migliori metodologie disponibili e descritto dettagliatamente in

apposita relazione allegata al provvedimento regionale.

5. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti

di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli

animali e l'uomo per la loro natura quantità ovvero concentrazione.

6. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità

sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo

è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o

normative. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio devono

garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 3

dell'art. 11 ed ai commi 7 e 8 dell'art. 12.

Art. 11

Stoccaggio e accumulo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea

impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza

cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi

utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza

palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di

idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per

l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del

materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il

convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque

di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e

stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di

lavaggio della platea.

2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere

funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo

riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I, al

presente decreto.

3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia

igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto

alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il

bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di

letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della

platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze

particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati,

avviene in base ai valori indicati alla tabella 1 dell'Allegato I.

Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate

al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte

salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di

stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base

siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché,

nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve

diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse

profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti

fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere

permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze

massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per

gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per gli allevamenti

avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli

altri materiali assimilati, definiti all'art. 3, comma 1, lettera e),

è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale

accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione

agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori

al fabbisogno di letame dei medesimi. La normativa delle regioni e

delle province autonome detta prescrizioni in ordine alle modalità

di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio

delle lettiere di cui al comma 3 necessarie a garantire una buona

aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del

trasferimento in campo, nonché la presenza di adeguate distanze dai

corsi d'acqua, abitazioni e strade. È opportuno che la collocazione

dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai

corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una

stagione agraria.

6. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,

per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili e dunque

sono sottoposti all'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7. La

capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di

allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al

pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non

palabile prodotto in 90 giorni.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

dettare specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli

allevamenti di piccole dimensioni, tenendo conto della densità degli

allevamenti presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui

il bestiame è al pascolo.

8. All'accumulo temporaneo di letame si applicano le disposizioni

di cui all'art. 39.

9. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i

correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per

il letame, e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.

Art. 12

Stoccaggio dei liquami

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da

poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli

impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le

trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate

all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami

da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche,

convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte

impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di

allevamento.

2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere

l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche

provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia

provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei

contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua

piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco

minimo di sicurezza di 10 centimetri.

3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere

adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od

artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli

effluenti stessi all'esterno.

4. Nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora

i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di

permeabilità K maggiore di 1 × 10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei

contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o

naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché

dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia

perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla

normale rete scolante. Le regioni e le Province autonome possono

prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla tipologia dei

contenitori ed alla loro copertura anche al fine di limitare le

emissioni di odori e gassose.

5. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati

preferibilmente in cemento armato. Sono ritenuti idonei allo

stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, a

condizione che rispettino i seguenti requisiti:

a) Siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di

permeabilità del fondo e delle pareti K minore di 1 × 10-7 cm/s)

oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano

garanzia di durata almeno decennale;

b) Siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che

impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura

accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm

tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;

c) Siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo

esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e

isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le

eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le

operazioni di carico e scarico;

d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del

contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e

del fondo della struttura plastica;

e) siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal

basso.

6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio di

liquami, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione

dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga

prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto per anno, il

frazionamento del loro volume di stoccaggio ad esclusione di quelli

utilizzati per il digestato, in almeno due contenitori. Il prelievo a

fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato

da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di

stoccaggio, sono da incentivare strutture con sistemi di

allontanamento delle acque meteoriche.

7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve

essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la

possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non

sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione

dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori

indicati nella tabella 1 dell'Allegato I.

8. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla

consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame

non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale

non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini,

equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti

colturali che prevedono la presenza di medicai, prati di media o

lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali

caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non

inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla

lettera b);

b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla

lettera a).

9. Le regioni e le Province autonome dettano specifiche

disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di

piccole dimensioni, tenendo conto della densità degli allevamenti

presenti nel territorio considerato e dei periodi in cui il bestiame

è al pascolo.

10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli

esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di

stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

11. È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di

stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione,

così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della

normativa vigente.

Capo III 
Modalità di distribuzione e dosi di applicazione

Art. 13

Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

assicurano:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di

aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le

abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva

incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento

ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le

perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di

ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;

c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei nelle

acque sotterranee.

2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di

allevamento tiene conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del

sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente;

d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo

contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici

e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una

valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a

maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori

del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita

una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture

intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche

colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto

dal CBPA.

Art. 14

Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al

campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da

soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale

prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di

340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Le Regioni possono tuttavia, adeguare le norme di gestione indicando

per le diverse coltivazioni il fabbisogno complessivo di azoto

efficiente previsto nella tabella 1 del codice di buona pratica

agricola, ovvero le dosi massime di applicazione di azoto efficiente

(MAS), valide per le Regioni del bacino padano veneto e concordate a

livello nazionale o comunitario, di cui all'Allegato X al presente

decreto, che tengono conto dei progressi tecnico-scientifici,

prevedendo un valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato

con gli effluenti di allevamento di almeno 60 per cento per il

liquame suino e avicolo, 50 per cento per liquame bovino, 40 per

cento per il letame.

2. La quantità degli effluenti di allevamento da distribuire nel

rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è

calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in

alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di

calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva

degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al

pascolo.

3. Le Regioni possono prevedere la tenuta di un registro delle

fertilizzazioni e\o la redazione del PUA per le aziende in Zona non

Vulnerabile, che intendono superare il limite di 340 kg per ettaro

per anno, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto ai

commi 1 e 2.

Titolo III 
Utilizzazione agronomica delle acque reflue

Capo I 
Criteri generali e divieti

Art. 15

Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al

recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle

stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed

avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo,

applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende

agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m).

2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad

utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non

connessi al ciclo produttivo;

b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi

enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti

muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati

rettificati.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con

siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate,

nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un

quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene

previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed

esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti

caratteristiche:

pH superiore ad 8.0;

calcare totale non inferiore al 20 per mille;

buona aereazione;

soggiacenza superiore a 20 m;

tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni

idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche

in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei

suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle

modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione

tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalità

equipollenti, basata su riscontri oggettivi.

4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono

prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da

quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti

fitosanitari o fertilizzanti.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere procedure semplificate a beneficio delle aziende

vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue uguali o

inferiori a 1.000 m³ annui, e le utilizzano, per le finalità di cui

ai commi 1 e 4, in un quantitativo massimo pari a 100 m³/ha per anno,

su terreni agricoli in disponibilità delle medesime.

Art. 16

Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i

liquami all'art. 9.

Capo II 
Trattamento e stoccaggio

Art. 17

Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio,

delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono

finalizzati tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione

agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse,

nonché alla protezione dell'ambiente.

2. Le modalità di trattamento delle acque reflue sono effettuate

in conformità con i principi generali definiti nel presente decreto,

ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui

all'art. 12 dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto

applicabili, nonché alle disposizioni del presente Capo.

3. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento

delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di

accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione

ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini

di proprietà.

4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento

delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare

percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Art. 18

Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono

essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo

le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai

periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da

motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da

garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai

criteri di cui ai seguenti commi.

2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque

reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare

percolazioni o dispersioni all'esterno.

3. L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento

delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai

centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade,

ferrovie e confini di proprietà. I contenitori di stoccaggio delle

acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda

che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non

miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di

allevamento o con rifiuti.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

prevedono l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque

di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di

sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi

di qualità dei corpi idrici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

definiscono il volume degli stoccaggi in considerazione del volume

delle acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle

colture e della durata della stagione irrigua, fine di assicurare un

volume di stoccaggio idoneo a garantire il rispetto dei periodi

stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.

Capo III 
Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

Art. 19

Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i

criteri stabiliti all'art. 13 del presente decreto per la

distribuzione degli effluenti di allevamento.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da

piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera

m), è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali

pericolose. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

possono consentire l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

provenienti da aziende agroalimentari non rientranti nella

definizione di "piccole aziende agroalimentari" di cui all'art. 3,

comma 1, lettera l), nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei criteri generali di

cui al presente Titolo.

Art. 20

Dosi di applicazione

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle

colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 4, e le epoche

di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a

massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del

fabbisogno delle colture, così come definito all'art. 14 del

presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni definiscono

i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue

in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di

limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori

limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verifichino

particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli

stessi (ad esempio, elevata salinità, eccessiva drenabilità del

suolo).

Titolo IV 
Utilizzazione agronomica del digestato

Capo I 
Disposizioni generali

Art. 21

Criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, il presente Titolo disciplina:

a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato

prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione

anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui

all'art. 22, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;

b) le modalità di classificazione delle operazioni di

disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed

essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio,

nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione;

c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato è

equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e

all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al

recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello

stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali

stabiliti dal Titolo I del presente decreto, nel rispetto del

bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di

distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale

dell'azoto pari a quella prevista all'Allegato IX del presente

decreto.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto

dei divieti di cui all'art. 9 del presente decreto. Nel caso di

separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si

applicano i divieti di cui all'art. 8, alla frazione liquida si

applicano i divieti di cui all'art. 9.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

applicare divieti più restrittivi di quelli di cui all'art. 9 in

ragione delle specificità territoriali e di particolari esisgenze di

tutela dell'ambiente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato nel rispetto

delle disposizioni del presente Titolo e delle altre norme del

presente decreto comunque applicabili.

Art. 22

Produzione del digestato

1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad

utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o

interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e

sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1,

lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi

gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10

gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente

all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà

superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;

c) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1,

lettera c) del presente decreto;

d) le acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f)

del presente decreto;

e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'art. 3, comma

1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano

sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche

denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;

g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità

con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento

di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni

approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo

alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai

sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali

alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1

e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle

disposizioni di cui al presente titolo.

3. Ai fini del presente decreto, il digestato agrozootecnico è

prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b),

c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di

cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in

miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b),

c) e h).

Art. 23

Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato

agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di

messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in

cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi

effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze

contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al

Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di

essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle

sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato

ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente

l'incenerimento.

3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e

rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 24

Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto è un

sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo

dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica

autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente

con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1;

b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici

da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al

presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal

produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda

diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di

rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e

l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento

di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata

del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti

contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera

il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la

comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta;

c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun

ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai

fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica

industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione

agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni

di cui ai seguenti capi del presente decreto. In particolare, si

considerano normale pratica industriale le operazioni di

disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed

essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio,

nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel

rispetto dell'art. 33 del presente decreto. Si considerano rientranti

nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di

trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al

materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per

consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che

costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato

medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le

attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le

caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.

d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente decreto

e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonché le

norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Art. 25

Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a

presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art.

4 del presente decreto, secondo le modalità ivi indicate,

rispettando le previsioni di cui all'art. 4, del presente decreto. La

comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV al

presente decreto, deve contenere anche i seguenti elementi:

a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di

digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'art. 22, comma 3;

b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di

digestione anaerobica, tra quelli di cui all'art. 22, comma 1,

specificando il soggetto fornitore;

c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a

dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione

anaerobica rispettano i requisiti di cui all'art. 29.

2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti

adempimenti:

a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto

come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso

di controllo da parte delle autorità competenti;

b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni

di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria

disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi;

c) redazione del PUA, conformemente all'art. 5;

d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09

e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie

locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del

regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.

Capo II 
Utilizzazione agronomica del digestato

Art. 26

Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto

del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone

vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle

zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la

sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di

digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine

non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio

dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'art. 5.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le

indicazioni dell'Allegato IX.

Capo III 
Utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

Art. 27

Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad

utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla

normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano

all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4,

appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto

dall'art. 25, comma 1.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono

definite nell'Allegato IX, parte A.

Art. 28

Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene

nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per

anno in zone vulnerabili o dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1,

nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per

la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di

allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di

altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata

tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto

dal PUA di cui all'art. 5.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le

indicazioni dell'Allegato IX. La quantità di azoto al campo del

digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e

dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso

all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto

delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Capo IV 
Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

Art. 29

Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, l'utilizzazione

agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le

sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e),

f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte

dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione

dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di

impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale,

provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari

associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la

gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito

contratto di durata minima pluriennale;

b) sono originate da un processo di produzione agricola o

agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo

primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;

c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di

digestione anaerobica;

d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di

digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento

diverso dalla normale pratica industriale;

e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti

e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel

rispetto del presente decreto.

2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o

interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli

di cui all'art. 22, comma 1 non può essere utilizzato

agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione

della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle

lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1,

operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Art. 30

Produzione del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui

all'art. 22, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono

autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti

produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano

all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4, anche in

conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 1.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale

sono definite nell'Allegato IX, parte B.

Art. 31

Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene

nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per

anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che

proviene dagli effluenti di allevamento, in zone vulnerabili, o dei

limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle zone non vulnerabili,

qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di

allevamento.

2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto anche

con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al

comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene

dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato

che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di

origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel

bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'art. 5.

3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le

indicazioni dell'allegato IX. La quantità di azoto al campo del

digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e

dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto,

quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle

emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

Capo V 
Disposizioni comuni

Art. 32

Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e

delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'art.

22, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni

specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come

definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e

dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento

avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e

della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e

comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei

letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami

in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione

anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'art. 12 del

presente decreto qualora tale matrice abbia caratteristiche di non

palabilità, e secondo le modalità di cui all'articolo11 qualora

abbia caratteristiche di palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente

decreto sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 12, fatto

salvo il comma 6 dell'art. 12.

Art. 33

Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), rientrano in

ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di

acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e

dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi

meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni

solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi

di gravità, in condizioni statiche;

c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto

delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo

separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali

centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;

d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido

liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi

mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative

attrezzature;

e) "essiccatura": il trattamento di eliminazione del contenuto di

umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente

separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia

termica con evaporazione del contenuto idrico;

f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione

delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con

tecniche che sfruttano principi fisici differenti;

g) "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo

sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul PH, produce una

volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale

d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);

h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per

la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la

nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la

denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due

vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando

ciclicamente le fasi operative dell'impianto;

i) "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento,

costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono

insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene

attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e

per sedimentazione;

l) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità

competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato

e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

Art. 34

Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i

requisiti stabiliti all'art. 13.

2. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di

azoto come definito dal PUA, nonchè i limiti di azoto al campo per

le zone vulnerabili e non vulnerabili.

3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di

separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla

fertirrigazione.

Titolo V 
Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati

Art. 35

Disposizioni generali

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola

ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui

all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonché l'utilizzazione

agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle

previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle disposizioni di cui

al presente Titolo V, volte in particolare a:

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento

provocato da nitrati di origine agricola;

b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati

sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto

delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo

e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA;

c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti

zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra

cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli

animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le

escrezioni di azoto.

2. Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di

riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la

fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e

sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro

diffusione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

prevedono azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole,

nonché promuovono attività di ricerca e di sperimentazione a scala

locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali.

3. I programmi di azione di cui all'art. 92, comma 5, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere conformi alle

disposizioni di cui al presente Titolo, che integra l'Allegato 7,

parte A IV della Parte Terza del medesimo decreto.

4. Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone

vulnerabili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

favoriscono, in particolare nelle zone vulnerabili che necessitano di

azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei

Piani di sviluppo rurale di cui all'Allegato II del presente decreto,

volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione

agricola e l'ambiente.

Art. 36

Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e

ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso

assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonché dei

concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo

29 aprile 2010, n. 75, è vietato almeno entro:

5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

25 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali,

marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti

nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del

2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,

lettere a), b), e) e f).

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente

possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche

spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre

superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni

di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale

permanente, le regioni e le Province autonome individuano diverse

misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi

d'acqua.

4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato sui terreni

gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti

l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i

concimi non interrati.

5. Le regioni, in presenza di particolari condizioni locali,

individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato

l'utilizzo di letami e materiali assimilati ai sensi dell'art. 3,

comma 1, lettera d), del presente decreto, nonché dei concimi

azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile

2010, n. 75, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il

trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto

da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa

del suolo, nel rispetto delle pratiche agronomiche del CBPA. Devono

altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del

suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di

modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali

artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non

connessi direttamente ai corsi d'acqua.

Art. 37

Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati ai

sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonché del digestato è

vietato almeno entro:

a) 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) 30 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque

lacuali, marino-costiere e di transizione, nonchè dai corpi idrici

ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di

Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,

lettere a), b), e) e f), e all'art. 9, comma 1, lettere d), e), f),

g) e h).

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente

possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche

spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre

superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni

di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale

permanente, le regioni e le province autonome individuano diverse

misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi

d'acqua.

4. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media,

riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento,

che può essere incrementata, comunque non oltre il 20 per cento, in

presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori

tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di

prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e

l'erosione, tra le quali le seguenti:

a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;

b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa

pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in

prearatura;

c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a

raso sulle coltura prative;

d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione

in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato

dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.

5. In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche

e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di

pendenza più elevati di quelli stabiliti al comma 4, sulla base

delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purchè

siano garantiti:

a) il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c)

e d), del comma 4;

b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210

kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed

ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque

non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e

ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.

75.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai canali

artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non

connessi direttamente ai corsi d'acqua ed ai canali arginati.

Art. 38

Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per

lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le

disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, all'art. 11,

commi 1, 2, 3, e 4, all'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 10, e all'art.

32.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido

a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di

stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto

in 120 giorni.

3. Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili da nitrati deve

essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di

lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature

zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste

acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione

complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume

delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio

da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti

zootecnici.

4. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e

ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali

che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata

o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai, i contenitori per

lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono

avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in

allevamenti stabulati in:

a) 120 giorni nell'Italia centro settentrionale (Valle d'Aosta,

Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e di Bolzano,

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana,

Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio);

b) 90 giorni nell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglia,

Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia);

5. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 ed in

presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo

comma 4, le regioni e le province autonome prescrivono un volume di

stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nei seguenti

periodi:

a) 180 giorni nell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta,

Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e di Bolzano,

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria);

b) 150 giorni in tutte le altre regioni.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli

esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di

stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per

lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente decreto si

applicano le disposizioni di cui all'art. 18.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati,

per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non

palabili come trattati ai commi 4 e 5.

Art. 39

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di

allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati

definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e), è ammesso ai soli fini

della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di

utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità di letame

accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli

appezzamenti di suolo.

2. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;

b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per

le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide

individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo

agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei

letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non può

essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata

agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicunicoli valgono le

disposizioni di cui all'art. 11.

4. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da

garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare

liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per

effettuare il drenaggio completo del percolato prima del

trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 40

Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, comma 1, e 9,

comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e

delle acque reflue e del digestato di cui al presente decreto,

nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione

autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di

febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi

di divieto:

a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di

cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione

dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto

di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi

invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per

cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto

ammoniacale;

b) 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino,

ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre

l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15

dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati

permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

c) 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione

delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a

tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale

il periodo di divieto di 120 giorni;

d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque

reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha

durata di:

1) 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medicai,

cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento

permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per

la semina primaverile anticipata;

2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali,

documentate da una relazione tecnica illustrativa da trasmettere al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le

regioni e province autonome possono individuare, anche sulla base

dell'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto

diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere

un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto sia

degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli

della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta

gestione delle colture. In particolare, prevedono periodi di divieto

continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio),

nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei

terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture

non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche e

periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico, da

valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi

di informative sui possibili periodi di spandimento, qualora le

condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e questa

avvenga in presenza di:

prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree

con inerbimenti permanenti;

terreni con residui colturali;

preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile

anticipata o autunnale posticipata.

3. Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che

utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione

autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e

vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di

divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non

continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei

periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette

coltivazioni.

4. Le regioni e le province autonome predispongono una relazione

tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002,

relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere

impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli

effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di

applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio

dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della

mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi

azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso

determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto

superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse

quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea),

inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei

valori della tabella 2 dell'Allegato I o in alternativa di altri

valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati

nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli

animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti

organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque

reflue di cui al presente decreto. Le dosi di effluente di

allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto o del MAS

di ci all'art. 3, comma 1 lettera r), e l'eventuale integrazione di

concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto

legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e di digestato, devono essere

giustificate dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui

all'art. 5, quando previsto. Per le aziende ricadenti in parte anche

in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale

sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie

aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le regioni e le province

autonome definiscono le modalità di calcolo e determinazione

dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento,

distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o acque

reflue, da quello derivante dal digestato.

6. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque

superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre

misure adottate devono assicurare:

a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;

b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile

con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione

dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della

loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più

applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento

atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;

c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti di cui al

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sia di effluenti di

allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 101 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di

cui al CBPA;

d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e

modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali

spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da

interramento entro le 24 ore, fertirrigazione;

e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella

gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;

f) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui

al CBPA ed all'allegato VII.

7. Le regioni e le province autonome possono prevedere specifiche

disposizioni in merito alla proporzione di suolo da destinare a

colture permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresì,

ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

8. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della

coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli

tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le

disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a

ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie

e stocchi.

9. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della

riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola

dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni e le province

autonome verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone

vulnerabili e valutano l'opportunità di adottare gli interventi di

cui all'Allegato II nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale.

10. Le regioni e le province autonome individuano, all'interno

delle zone vulnerabili, particolari aree di criticità ambientale

dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente

percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle

colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni

distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione

ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi

precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di

azoto di qualsiasi origine.

10. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti

organici di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve

avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI.

Art. 41

Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei Programmi

d'azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti di

allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un

corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle

modalità di gestione di cui all'Allegato III, tenendo conto delle

migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento

dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi

idrici ad elevata vulnerabilità da nitrati oppure a rischio di

eutrofizzazione, le regioni e le province autonome rendono

obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di

cui all'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto

sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per

gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative

dei Programmi d'azione già adottati, come stabilito dall'art. 92,

comma 8, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le regioni possono prevedere, in accordo alla disciplina

comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti

nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i

soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al

ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi

del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre

forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati

gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B.

4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto, definiscono l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli

impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da

utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando

successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano energetico,

di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e

l'adeguamento degli impianti può avvenire con il ricorso alle misure

di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai sensi

dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3

per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1,

nonché l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui

all'Allegato, III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai

sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

recante «l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

Art. 42

Controlli

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle

acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato

trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di

eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle

regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province

autonome, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i

controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque

superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine

e costiere.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le regioni e le

province autonome sulla base delle comunicazioni ricevute e delle

altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque,

agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e

idrologiche, organizzano ed effettuano anche nelle zone non

vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia

controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per

verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica

agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto,

impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed

igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10

per cento delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali

per il 4 per cento, con inclusione di analisi dei suoli specie nei

comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto

e fosforo.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono, anche per le zone

non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque

relativi alla scheda 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio del 18 settembre 2002, secondo le

modalità indicate nello stesso.

4. Le regioni e le province autonome predispongono e attuano, anche

al fine della designazione di eventuali ulteriori zone vulnerabili,

un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei

Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che permetta di

evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque,

nonchè l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei

nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine, le regioni e le province

autonome possono fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato

VIII.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

predispongono in ogni caso un piano di monitoraggio, al fine di

verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati

dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le

concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli

pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio

scambiabile. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i

metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13

settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano

i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel

suolo sulla base delle specifiche condizioni locali.

6. Le regioni e le province autonome prevedono altresì forme di

registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di

applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo

svolgimento dei controlli di cui al comma 2.

7. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 6 è

finalizzata all'accertamento:

a) della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di

quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a

disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;

b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei

periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

8. Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli

appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di

comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;

b) presenza delle colture indicate;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento

dichiarate.

Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui

al comma 2.

Art. 43

Formazione e informazione degli agricoltori

1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle

disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi

dell'art. 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi

di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le

norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di

altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;

b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo

al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale

alle normative ambientali cogenti;

c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale

rivolto alle aziende;

d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi

di Gestione ambientale.

Art. 44

Comunicazioni

1. Le regioni e le province autonome trasmettono informazioni sullo

stato di attuazione del Titolo V secondo le modalità e le scadenze

temporali di cui alle schede 27, 27-bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18

settembre 2002.

Titolo VI 
Disposizioni finali

Art. 45

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del

7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n.

109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, che lo sostituisce integralmente. Tutti i

riferimenti al citato decreto ministeriale del 7 aprile 2006, se

compatibili, si intendono fatti al presente decreto.

Art. 46

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento

(CE) n. 1069/2009, è vietata l'alimentazione di animali

d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o

somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui

quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti

diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba

abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21

giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la

salute pubblica e degli animali. Tale condizione non si adotta se

sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di cui

al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato II, capo II, lettera b),

qualora l'autorità sanitaria competente ritenga che non presentino

rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi. L'autorità

competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato,

durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica

o animale. L'autorità competente assicura che i codici di buone

pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano

fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni

locali.

2. Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile

anche da altri fertilizzanti, in attuazione del codice di buona

pratica agricola e dei Piani di tutela delle acque, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano elaborano programmi per

promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare

l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze

fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli

elementi nutritivi.

3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi

dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche

dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non

agricola che possono concorrere a determinare lo stato di

contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto

interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato

Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente

decreto.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i

rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle

relative norme di attuazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VIII

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IX

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato X

Parte di provvedimento in formato grafico